Спин-байк 4813

Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель!

Поздравляем Вас с этим удачным приобретением!

Теперь Вы владелец суперсовременного тренажера 4813!

Благодаря простоте и удобству в эксплуатации, а так же современному дизайну занятия будут приносить Вам только удовольствие.

Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам!

Прежде чем начать пользоваться тренажером, изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Условия хранения

- Тренажер рекомендуется использовать только в помещении.

- Не допускается устанавливать тренажер во влажных, не отапливаемых или пыльных помещениях.

- Допустимый температурный режим от +10 до +35˚.

- Допустимая влажность 5-57%.

Меры предосторожности

- Тренажер должен использоваться только по назначению, т.е.для физических тренировок взрослых людей.

- Тренажер не предназначен для коммерческого использования.

- Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные нецелевым использованием тренажера.

- Детям не рекомендуется тренироваться на данном тренажере.

- Тренажер разработан в соответствии с мировыми стандартами безопасности.

- Не используйте коррозийные и абразивные материалы для чистки изделия.

- Использование неисправного тренажера может привести к травмам, а также уменьшить срок его службы.

- Тренажер должен быть установлен на ровной поверхности.

- Не прикасайтесь к движущимся элементам тренажера.

- Тренажер предназначен для людей, чей вес не превышает 150 кг.

- Для тренировки используйте соответствующую спортивную одежду.

- Выбирайте программу тренировок, рекомендованную вашим врачом. Интенсивные тренировки могут нанести вред Вашему здоровью.

Оглавление

- Оглавление…………………………………………………………………………………………….4

- Изображение в разобранном виде ………………………………………………………………….5

- Комплектующие……………………………………………………………………………………….7

- Этапы сборки…………………………………………………………………………………………11

- Начало работы. Важно…………………………………………………………………….………...15

  - Изображение в разобранном виде

3. Комплектующие

| № | Описание | Артикул | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама |  | 1 |
| 2 | Кронштейн руля | 35*41*2Т*280L(“D”shape) | 1 |
| 3 | Кронштейн сиденья | 35*41*2Т*460L(“D”shape) | 1 |
| 4 | Руль | Ф28*2Т | 1 |
| 5 | Передняя опора | 40*80*1,5Т*498L | 1 |
| 6 | Задняя опора | 40*80*1,5Т*498L | 1 |
| 7 | Рычаг натяжения | 4T | 1 |
| 8 | Слайдер сиденья | 35*41*2T*270L (“D” shape) | 1 |
| 9 | Фиксатор положения | M16*P1.5*57L | 2 |
| 10 | Кожух цепи (А) | ABS | 1 |
| 11 | Кожух цепи (В) | ABS | 1 |
| 12 | Кожух (правый) | ABS | 1 |
| 13 | Кожух (левый) | ABS | 1 |
| 14 | Фронтальный кожух (правый) | ABS | 1 |
| 15 | Пластиковый вкладыш | Вкладыш 45*51*2Т, втулка 35*41 | 2 |
| 16 | Фронтальный кожух (левый) | ABS | 1 |
| 17 | Заглушка опоры | 40*80*2T | 4 |
| 18 | Регулятор неровностей пола | M10 | 4 |
| 19 | Транспортировочное колесо | Ф15*ф71,5*w23 | 2 |
| 20 | Фиксатор нагрузки | M10 | 1 |

| 21 | Резиновая муфта | Ф22*ф12,5*40L | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Ремень | 5PK54 | 1 |
| 23 | Тормозная колодка (воловья кожа) | 4T | 1 |
| 24 | Мягкая тормозная прокладка | 20*11*96 | 1 |
| 25 | Волнистая прокладка | Ф27*ф20,5*0,3Т | 1 |
| 26 | Сидение |  | 1 |
| 27 | Заглушки |  | 2 |
| 28 | Педаль (лев) | 9/16”-20UNF-LH | 1 |
| 29 | Педаль (пр) | 9/16”-20UNF-RH | 2 |
| 30 | Регулятор | 1.5T | 1 |
| 31 | Вал | Ф20*177,5 | 1 |
| 32 | Скоба | Ф20 | 2 |
| 33 | Шайба | Ф20*ф10*1,5Т | 4 |
| 34 | Болт | М10*25 | 4 |
| 35 | Левый шатун | 9/16”170L | 1 |
| 36 | Правый шатун | 9/16”170L | 1 |
| 37 | Спица | Ф12*М10*240L | 1 |
| 38 | Рычаг сиденья | M16*P1.5*35L | 1 |
| 39 | Тормозная пружина | Ф1,0*80L | 1 |
| 40 | Пружина нагрузки | Ф2,5*17 | 1 |
| 41 | Маховое колесо | Ф460*28W | 1 |

| 42 | Вал маховика | М12*Р1.0*157 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Диск привода ремня | Ф205*19.8W | 1 |
| 44 | Гильза | Ф18*ф12*34L | 1 |
| 45 | Блок нагрузки | Ф37*ф30*24.5 | 1 |
| 46 | Держатель тормоза |  | 1 |
| 47 | Гайка регулировки тормоза | 24*33L | 1 |
| 48 | Вкладыш | 6001(черная пластиковая головка)ABEC-5 | 2 |
| 49 | Вкладыш | 6005(черная пластиковая головка)ABEC-5 | 2 |
| 50 | Вкладыш | 608 | 4 |
| 51 | Хомут | Ф10 | 1 |
| 52 | Шестигранная фланцевая гайка | M12*P1.25*8T | 2 |
| 53 | Шестигранная фланцевая гайка | M12*P1.0 | 2 |
| 54 | Шестигранная тонкая гайка | M12*P1.0*6T | 3 |
| 55 | Шестигранная гайка | M10 | 4 |
| 56 | Саморез | M5*10 | 1 |
| 57 | Гайка | M5*12 | 18 |
| 58 | Гайка | M5*15 | 5 |
| 59 | Утопленная гайка | M5*18 | 1 |
| 60 | Внутренний шестигранник | Ф8*М6*30 | 3 |
| 61 | Болт | М6*12 | 3 |
| 62 | Болт | М10*25 | 1 |

| 63 | Болт |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Шестигранный болт |  | 1 |
| 65 | Гайка |  | 1 |
| 66 | Болт |  | 1 |
| 67 | Защитная шайба |  | 1 |
| 68 | Крупная защитная шайба |  | 2 |
| 69 | Защитная шайба |  | 2 |
| 70 | Защитная шайба |  | 4 |
| 71 | Болт |  | 1 |
| 72 | Корпус педали |  | 2 |
| 73 | Лямка педали |  | 2 |
| 74 | Нейлоновая гайка |  | 3 |
| 75 | Пластиковая втулка кронштейна сиденья |  | 4 |
| 76 | Заглушка кронштейна |  | 1 |
| 77 | Ручка тормоза |  | 18 |
| 78 | Заглушка |  | 5 |
| 79 | Ограничитель |  | 1 |
| 80 | Пружина |  | 3 |
| 81 | Консоль |  | 3 |
| 82 | Держатель консоли |  | 1 |
| 83 | Болт |  |  |

4 Этапы сборки

|  | Шаг 1. Установка опор. Как указано на рисунке, закрепите переднюю опору (5) и заднюю опору (6) к основной раме (1) четырьмя шайбами ф20*ф10*1,5 (33) с болтами №33 |
| --- | --- |
|  | Шаг 2. Установка педалей. Закрутите по часовой стрелке правую педаль (29) к правому шатуну рукой, затем зафиксируйте ключом. Закрутите против часовой стрелки левую педаль (28) к левому шатуну. |

|  | Шаг 3. Установка руля Как указано на рисунке, ослабьте фиксатор положения (9), вставьте кронштейн руля (2) в раму, выберите положение фиксатора по вашему росту. |
| --- | --- |
|  | Шаг 4. Сборка руля. Установите руль (4) на кронштейн руля (2) и зафиксируйте 2 болтами (66) с шайбами (67). |

|  | Шаг 5. Установка кронштейна сиденья. Ослабьте фиксатор (9), вставьте кронштейн сиденья (3) в отверстие в раме, затяните фиксатор (9). |
| --- | --- |
|  | Шаг 6. Установка сиденья. Вставьте направляющую сиденья (8) в паз в кронштейне (3), затяните фиксатор (38). На сиденье (26) ослабьте фиксирующий болт, установите сиденье на направляющую (8), затяните фиксирующий болт в удобном положении сиденья. |
|  | Шаг 7. Установка консоли. Установите держатель консоли (82) на руль (4), как указано на рисунке, закрепите консоль на держатель и соедините кабели консоли. |
|  | Шаг 8. Завершение сборки. После завершения установки всех деталей тренажера, зафиксируйте все соединения тренажера. |

5. Начало работы. Важно.

- Периодически проверяйте все гайки, соединительные муфты и педали на жесткость фиксации. Затягивайте ослабленные гайки и при повреждении прокладок – незамедлительно их замените на новые.

- Внимательно осматривайте тормозную колодку перед тренировкой, она может сместиться или износиться.

- Перед тренировкой проверьте прочность соединения педалей, если оно ослабло, повторите Шаг 2 сборки тренажера.

- Пожалуйста, настройте и затяните положение сиденья.

- При необходимости переместить тренажер, нажмите на края руля вниз, чтобы тренажер можно было катить на транспортировочных колесиках, и переместите спин-байк.

|  | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
| --- | --- |

American Motion Fitness – бренд, которому Вы можете доверять.

| Наименование |  | Компания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер модели |  | Телефон |  |
| Серийный № |  | Адрес |  |
| Дата покупки: ______________ |

Гарантия на тренажер составляет 1 год.

Внимание!!! Важная информация для потребителей.

- Данный товар предназначен исключительно для домашнего использования;

- Использование данного товара в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил эксплуатации товара;

- Для подтверждения факта покупки товара при гарантийном ремонте, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанция, гарантийный талон). Рекомендуем проследить правильность и четкость заполнения всех граф в гарантийном талоне;

- Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, поможет избежать проблем при использовании тренажера;

- В случае поломки или неполадках в работе тренажера замена неисправных деталей, а так же устранение неполадок в гарантийный срок производится бесплатно.

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случае:

- Отсутствия печати на гарантийном талоне;

- Несоответствия серийного номера изделия и номера модели номерам, указанным на гарантийном талоне;

- Наличия повреждения, вызванного установкой компонентов, не соответствующих техническим требованиям производителя, а так же нарушения правил эксплуатации изделия;

- Причинения повреждений во время перевозки или перемещения изделия покупателем;

- Истечения срока гарантийного обслуживания;

- Гарантия не распространяется на:
- повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации материалов и деталей износа и т.п. (по вине покупателя (заказчика))
- на расходные материалы имеющие ограниченный срок службы
- при неисправности электрической сети

К деталям износа относятся - беговое полотно, все типы ремней тренажера, мембраны управления, кожухи, заглушки, боковые накладки, эластомеры.
К расходным материалам относятся - мягкие поручни, элементы питания, наклейки, сидение.

Офис в России: 192241, г. Санкт-Петербург, Софийская ул, 66, лит. А, тел/факс: (812) 309-45-51